详细规格：

| 型号 | P010S050P |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输 出 | DC电压(V) | 5V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定电流(A) | 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流范围(A) | 0-2A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定功率(W) | 10 |  |  |
|  | 纹波 | ≤50mV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压范围 | 4.75-5.25V |  |  |
|  | 电压公差 | ±3.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电网调整率 | ±0.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载调整率 | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立、上升、保持时间 | - |
| 输 入 | 电压范围 | 90－264VAC |
|  | 频率范围(Hz) | 47-63 |
|  | 效率(满载) | ≥76% |  |  |
|  | AC电流 | 0.1A/220VAC |
|  | 涌浪电流 | - |
|  | 漏电流 | - |  |  |
| 保 护 | 短路保护 | 保护方式：输出被短路时，电源进入间歇工作状态，排除短路后自动恢复 |
| 环 境 | 工作温度(℃) | -10~45℃ 受限于功率器件的安全温度 |
|  | 工作湿度(RH) | 20~90% 无凝结 |
|  | 存贮温度、湿度 | -20~60 20-90% |
|  | 温度系数 | ±0.04%/℃（0~40℃）5V输出 |
| 安规& EMC | 安全标准 | - |
|  | 高压耐受 | 输入－输出：1.5KVAC 输入－FG：1.5KVAC 输出－FG：500VAC |
|  | 绝缘强度 | 输入－输出：输入－FG 输出－FG：100MΩ/500VDC |
| 其 它 |  | - |
|  | 外形尺寸（mm） | 78*46*30mm | 重量 | - |
|  | 预计工作寿命（小时） | - |
| 注 释 | 1. 以上所有参数，如果没有特别说明，均是在220VAC输入，额定负载，25℃环境温度下测得 2. 测试纹波时，标准带宽为20MHz，若使用引出线，需使用符合条件的绞线，并在远端并联1组0.1μF+47μF的电容器 |